## Slide 1
🚗 Smart Parking IoT
Monitoreo Integral y Alertas Sísmicas
Prototipo IoT funcional que monitorea disponibilidad de parqueadero,
condiciones ambientales y detecta eventos sísmicos en tiempo real.
Tecnologías:
ESP32
MQTT (TLS)
Firebase
React Native
NTP
MPU6050
IoT & Sistemas Embebidos • 2025

## Slide 2
Problema & Visión del Proyecto
Sin información en tiempo real
Los usuarios no saben si hay espacios disponibles sin ir físicamente al parqueadero.
Sin alertas de emergencia
No existen sistemas de alerta temprana ante sismos en parqueaderos tradicionales.
Sin monitoreo ambiental
La temperatura y humedad elevadas afectan vehículos y no son monitoreadas.
💡 Nuestra Solución
Prototipo IoT para un parqueadero inteligente que:
✅ Detecta ocupación con sensor ultrasónico
✅ Mide temperatura y humedad (DHT22)
✅ Detecta sismos con MPU6050
✅ Envía datos por MQTT con TLS cifrado
✅ Sincroniza hora via NTP
✅ Dashboard en tiempo real (Firebase)
✅ App móvil con alertas push
Smart Parking IoT • Problema & Visión

## Slide 3
Arquitectura del Sistema
Capa Física
• HC-SR04
• DHT22
• MPU6050
• LEDs
▶
ESP32 (MCU)
• WiFi 2.4GHz
• MQTT Client
• NTP Sync
• TLS 1.2
▶
Broker MQTT
• Mosquitto
• TLS/SSL
• Topics pub/sub
• Port 8883
▶
Cloud & UI
• Firebase DB
• React Native
• Dashboard Web
• Push Alerts
Sensores I²C / Digital
MQTT TLS :8883
MQTT → Firebase SDK
Smart Parking IoT • Arquitectura

## Slide 4
Componentes de Hardware
ESP32
Microcontrolador principal
240 MHz Dual-Core
520 KB SRAM | WiFi + BT
~240mA con WiFi activo
$30.000 COP
HC-SR04
Sensor Ultrasónico
Rango: 2cm – 400cm
Resol.: 3mm | 5V
Detección de vehículo
$8.000 COP
DHT22
Temp / Humedad
Temp: -40°C a 80°C
Humedad: 0-100% RH
Precisión ±0.5°C
$15.000 COP
MPU6050
Acelerómetro + Giroscopio
6-DOF IMU | I²C
Detección de sismos
Filtro complementario
$10.000 COP
Extras
Componentes pasivos
Protoboard, cables
Resistencias, LEDs
Fuente USB 5V
$25.000 COP
TOTAL ESTIMADO
~$88.000 COP
≈ USD 22
Smart Parking IoT • Hardware

## Slide 5
MQTT con TLS & Temas del Broker
Topic
Tipo
Payload (JSON)
Descripción
parking/spot/1/status
PUB
{"occupied": true, "dist_cm": 12}
Estado ocupación de la plaza
parking/env/1/data
PUB
{"temp": 24.5, "hum": 60.2}
Datos ambientales DHT22
parking/seismic/1/alert
PUB
{"magnitude": 3.2, "axis":"XYZ"}
Alerta sísmica MPU6050
parking/system/status
PUB
{"uptime": 3600, "rssi": -65}
Healthcheck del sistema
parking/config/1/cmd
SUB
{"threshold": 15, "interval": 5}
Comandos de configuración
Seguridad TLS 1.2
Conexión cifrada en puerto 8883 • Certificados CA • Client ID único por dispositivo
🕐 Sincronización NTP
pool.ntp.org • Zona horaria America/Bogota • Timestamps ISO-8601 en todos los mensajes MQTT
Smart Parking IoT • MQTT & Protocolos

## Slide 6
API REST — Endpoints
GET
200
/api/health
Healthcheck — verifica que el servidor está activo
Payload:
—
Response:
{ "status": "ok", "uptime": 3600 }
GET
200
/api/parking/spots
Lista todos los espacios y su estado actual
Payload:
—
Response:
[ { "id": 1, "occupied": true } ]
GET
200
/api/parking/spots/:id
Estado de una plaza específica + historial
Payload:
—
Response:
{ "id":1, "occupied":true, "temp":24.5 }
GET
200
/api/alerts/seismic
Últimas alertas sísmicas registradas
Payload:
—
Response:
[ { "ts": "...", "mag": 3.2 } ]
POST
201
/api/config/threshold
Actualiza umbral de detección del sensor
Payload:
{ "dist_cm": 15 }
Response:
{ "updated": true }
Smart Parking IoT • API REST

## Slide 7
Flujo de Datos — Diagrama de Secuencia
Sensores
(Hardware)
ESP32
(MCU)
NTP Server
(pool.ntp.org)
Broker MQTT
(Mosquitto TLS)
Firebase
+ App Móvil
▶
Lectura de sensores
▶
Solicitud NTP (UDP:123)
◀
Timestamp actual
▶
MQTT PUBLISH (TLS:8883)
▶
Forward a Firebase
◀
ACK / Config update
◀
Actualiza LED estado
Smart Parking IoT • Flujo de Datos

## Slide 8
Uso de Memoria & Librerías
Flash (Programa)
62% — 812 KB / 4 MB
RAM (SRAM)
45% — 234 KB / 520 KB
* Datos generados por el IDE al verificar/cargar el sketch
Librerías Utilizadas
PubSubClient
MQTT client para ESP32
DHT sensor library
Lectura DHT11/22
MPU6050 / Wire
I²C Acelerómetro
WiFiClientSecure
TLS/SSL sobre WiFi
NTPClient
Sincronización de tiempo
Firebase ESP32
Integración Firebase RT DB
ArduinoJSON
Serialización de payloads
NewPing
Sensor Ultrasónico HC-SR04
⚠ Limitaciones
• Solo 1 plaza (prototipo)
• Depende de WiFi 2.4GHz estable
• Sin batería (requiere corriente)
• Latencia MQTT ~100-300ms
• Calibración manual del MPU6050
🚀 Mejoras Futuras
• Escalar a múltiples plazas
• Modo deep-sleep (bajo consumo)
• Cámara para reconocimiento de placas
• Integración con pasarela de pagos
• Machine Learning para predicción
Smart Parking IoT • Memoria & Librerías

## Slide 9
Spike Arquitectónico & Resultados MPU6050
Hipótesis
Establecer umbral de aceleración en ejes X, Y, Z que filtre vibraciones comunes y detecte sismos reales.
Metodología
Conexión aislada MPU6050 → ESP32. Datos en crudo: simulación de parqueo (baja amplitud) vs. golpes/sismos (alta amplitud).
Resultado
Umbral definido: aceleración > 1.5g en cualquier eje → alerta sísmica. Filtro complementario a 0.98 Hz reduce ruido.
✔ Demo en Vivo — Checklist de Sustentación
✓
ESP32 conectado y publicando al broker MQTT con TLS
✓
Dashboard Firebase actualizándose en tiempo real
✓
App móvil recibiendo datos (temperatura, estado plaza)
✓
Simulación de sismo → alerta push en la app
✓
Endpoint /api/health respondiendo 200 OK
✓
Hora sincronizada NTP en timestamps de mensajes MQTT
Smart Parking IoT • Spike & Demo

## Slide 10
Smart Parking IoT
Monitoreo Integral y Alertas Sísmicas
4
Sensores
Integrados
5
Topics
MQTT
TLS
Seguridad
Cifrada
NTP
Tiempo
Sincronizado
¡Gracias!
Repositorio disponible con README completo: Diagrama, Endpoints, Temas MQTT, Librerías y Memoria